美国LTI激光技术公司 图柏斯Trupulse360R 激光测距测高仪

◎电源及性能参数与Trupulse360B相同• ◎防护等级提高,由旧款的IP54提高到IP56,更坚固耐用,更防水;
• ◎水平横握操作设计,更方便,适合日常使用习惯
• 单人遥测作业,轻松安全测量任何目标
• 亚米级的测量精度
• RS232或可选蓝牙通讯，测量数据可以实时传输至PPC、GPS接收机等移动设备。
• 机身轻巧易携，操作简单的图柏斯TruPulseR便利于野外数据采集使用
• 美国激光技术公司（Laser Technology, Inc. ）于2011年11月份全新推出TruPulse 360R涵盖了TruPulse360B的所有功能，新产品采用横握操作方式, 设计更坚固、更防水防尘,它仍集免反射、垂直角度传感器、电子罗经于一体，测量更快、更简单、更安全,更适宜操作习惯,使得仪器非常适合于野外作业。


图柏斯 Trupulse360(R)的功能优势在于：
1）横握操作: 更贴近于望远镜的操作,更适合您的测量习惯；

2) 防护等级提高: IP56 的防护等级,使其更坚固耐用和防水,测量更安全;

3)可测方位角,可进行单点测距测角、两点测跨距、三点测高等功能操作:单点

测量(SD/HD/VD/INC/AZ)、两点测跨距(ML)、 三点测高度差(HT).

4)可进行空间三维对边测量,测跨距:对空间中任意不可见两点之间的直线距离(SD)/水

平距(HD)/垂直距(VD)/倾斜角(INC)(或坡度)/方位角(AZ)等参数可直接测量并读取数据；

新款测距测高仪 美国图帕斯Trupulse360R 高端高精度测距仪新上市



ML 图示详注:
 三维空间接线例行程序测空间任意两点间跨距功能的说明(如上图 3、4 所示)三维空

间接线程序计算描述三维空间(连接矢量)中两点之间的距离和角度关系. 通过两点测

量,即可获得并显示三维空间中两不可见点(或目标)间的直线距(SD)、水平距(HD),

垂直距(VD),倾斜角(INC)或坡度值.方位角(AZ).该简单测量程序提示你对目标进行两

次测量: "Shot 1” 和 “Shot 2”. 图柏斯TruPulse 利用结果计算两点间的五个参数值: HD,

VD, SD, INC,AZ.
·HD: 水平距: 不可见线的水平部分.
·VD: 垂直距: 点#1 和点 #2之间的高度变化.
·SD: 斜距: 不可见线的长度.
·INC: 倾斜角: 点#1 和点 #2之间的倾斜角度
·AZ: 方位角: 点#1 和点 #2之间的水平角度


规格说明

尺寸：  5.2英寸 x 2.1英寸 x 4.5英寸      (13厘米 x 5厘米x 11厘米)
重量：  13.6盎司（385克）
数据通信： 串行，通过有线RS232（标准）,蓝牙通讯
电源： 额定3.0V直流电；
电池类型： （1）CR123A
电池使用时间：  少可连续使用8小时
视力安全：  FDA一级(Class1)（CFR 21）
环境:   防撞、防水和防尘 (NEMA 3, IP 56)
温度：  -4° F到+140° F     (-20° C到+60° C)
光学：  7倍放大率（视野：100米@915米）
显示器： 观测器内置LCD液晶显示
单位： 英尺、码、米和度
脚架： 标准相机脚架安装孔  1⁄4" ~20母螺纹
测量范围：
距离： 0到3,280英尺（1,000米）典型距离,反射性目标为大6,560英尺（2,000米）
倾角： ±90 度
方位角: 0至359.9度
度：
距离： 高质量目标为±1英尺（±30厘米）   低质量目标为±1码（±1米）
倾角： ±0.25 度
方位角: ±1 度
测量模式: 水平距离、垂直距离、斜距和倾斜角(或百分比斜率)
灵活的三点高差测量程序（可自动排列高低角）
以及两点确定空间接线程序
目标模式： 标准、近距、远距、连续和过滤（要求使用反射器和树叶过滤器）模式。
注明: 所有规格均可能变更,恕不事先通知,请参阅LTI网站中的当前规格.

• 独有TruVector TM电子罗盘高新科技，不需要进行水准对中等设置并处于任何角度都可以准确测量。